“禾飞”新风吊顶式除湿机产品参数表

| 型 号： HF-50XF | 最大除湿量：50升/天 （30℃ RH90%） |
| --- | --- |
| 电 源： 220V～/50Hz | 输 入 电流：4A |
| 输 入 功 率： 880W | 送 风 量：500m3/h |
| 冷 媒： R22 | 新 风 量：0～200m3/h |
| 使用环境温度： 5～38℃ | 机 外静 压：70 Pa |
| 新风口尺寸：Φ97mm × 1个 | 净 重： 45kg |
| 回风口尺寸：Φ146mm × 1个 | 外形体积（宽深高）：484×985×370（mm） |
| 送风口尺寸：Φ146mm × 1个 | 制 造 商： 杭州禾飞科技有限公司 |

建议使用面积：30-70㎡（层高3米内）

显 示  方 式：液晶湿度RH10-95%随机显示。

湿 度  控 制：微电脑控制，湿度1%自由设定和控制(电脑板设有停电记忆功能)

化 霜  功 能：微电脑智能控制，自动除霜，低温适用。

压   缩   机：采用高效率旋转式压缩机，效率高、运行可靠。

电         源： 使用220V电源,具有压缩机三分钟延时保护，传感器故障指示错误代码等装置。

制 冷  系 统：采用高效紫铜套铝片热交换器，换热器结构紧凑、耐压好、换热效率高。

风 机  设 计：采用空调专用离心式风机系统,特点是风量大，送风距离远,摩擦小,噪音小,使用寿命长.

排 水  方 式：软管连续排水。

移 动  方 式：底部装有固定支架（外形见台图）

注：   1、以上新风量与回风量为设计风量，由于安装的不同，会略有差别；

2、电源电压波动在10%以内；

3、如有设计改进，恕不另行通知。